## Slide 1
WindTrace AI
Прогноз ветропарка
Почасовая мощность двух турбин
на следующие 24–48 часов
Команда Zhubanov
Notes: Мы прогнозируем почасовую нормализованную мощность двух турбин на сутки или двое. Показываем повторный исторический расчёт с архивной погодой. Источник задачи: https://docs.google.com/document/d/1Fn5IJoj87Fx7IAknG26zkfX8c0eq7feCujd0m66PCgY/edit

## Slide 2
Модель и последовательность расчёта
История турбин
Данные до времени выпуска.
Пропуски сохраняем.
Архивная погода
ECMWF IFS через Open-Meteo.
Ветер на 100 м и температура.
Отдельная кривая мощности
Медианы по ветровым интервалам
с температурной поправкой.
Результат в диапазоне 0–1.
Контроллер изменений
Следит за локальными входами.
Пересчитывает при изменении.
Публикует проверенные версии.
12 часов между запуском погодной модели и выпуском — допущение о доступности.
Notes: Система получает погодный запуск, проверяет данные, вызывает модель, формирует почасовой прогноз и сравнивает повторные выпуски. Для каждой турбины используем эмпирическую кривую мощности с температурной поправкой. Контроллер forecast.agent отслеживает хеши локальных CSV и погодных файлов. При изменении автоматически рассчитывает и проверяет новый результат, сохраняет версию и журнал. При ошибке сохраняет прошлый успешный результат. Это фиксированный исторический период, а не подписка на новые онлайн-выпуски. Браузер использует отдельный API и требует нового запроса. Будущие наблюдения мощности в обучение не входят. 100 м — выбранная высота погодного признака, высота измерителя неизвестна. Буфер 12 часов не доказывает фактическую публикацию погодного запуска. Реализация: https://github.com/BAITC-Hacks/hack-97280b7c-zhubanov-team/tree/a46f23a/backend и https://github.com/BAITC-Hacks/hack-97280b7c-zhubanov-team/blob/a46f23a/forecast/agent.py

## Slide 3
Январская проверка качества
10 выпусков, 960 часов двух турбин, горизонт 48 часов
Сценарий времени CSV | MAE модели | MAE persistence
Asia/Almaty | 0.173 | 0.337
UTC | 0.206 | 0.295
Persistence: простой прогноз по последним 6 часам.
Часовой пояс CSV неизвестен. Это сценарная диагностика.
Фактических данных за февраль нет.
Notes: Здесь результаты опубликованной командой январской диагностики, а не новая проверка качества этой репетиции. MAE измеряется в единицах нормализованной мощности. Даты выпусков: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 и 28 января 2026 в 12:00 UTC. Обе трактовки времени — допущения. Мы не выбираем меньшую ошибку как официальный результат. Январские даты анализировали во время разработки, поэтому это исследовательская диагностика. Источник: https://github.com/BAITC-Hacks/hack-97280b7c-zhubanov-team/blob/a46f23a/docs/model-validation.md

## Slide 4
Пересчёт после нового погодного выпуска
Турбина 1, сценарий UTC, 24 общих часа
Chart: 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12
Выпуск 31 января | 0.26137 | 0.24189 | 0.26775 | 0.25552 | 0.263 | 0.24512 | 0.23378 | 0.22458 | 0.24335 | 0.23935 | 0.26707 | 0.29312 | 0.28761 | 0.31367 | 0.30798 | 0.41425 | 0.30393 | 0.44092 | 0.59549 | 0.72649 | 0.6909 | 0.60806 | 0.082217 | 0.01
Выпуск 1 февраля | 0.24677 | 0.26666 | 0.23072 | 0.24116 | 0.24355 | 0.22509 | 0.19125 | 0.17818 | 0.20788 | 0.26101 | 0.35099 | 0.35777 | 0.35167 | 0.31536 | 0.29831 | 0.51006 | 0.33823 | 0.4631 | 0.59611 | 0.69889 | 0.669 | 0.58323 | 0.56534 | 0.38
2 февраля, 11:00 UTC
Было 0.082
Стало 0.565
Прогноз ветра
4.24 и 8.18 м/с
Показано изменение прогноза и входов. Точность за февраль пока неизвестна.
Notes: Живое демо: выбрать Backend API, выпуск 31 января 2026 в 12:00 UTC, горизонт 48 часов. Нажать Пересчитать прогноз. Затем нажать Следующий. График показывает общие часы с 1 февраля 13:00 по 2 февраля 12:00 UTC. Для переносимости в Excel данные графика округлены до 6 знаков, JSON сохраняет исходную точность. Наибольший пересмотр для первой турбины приходится на 2 февраля 11:00 UTC. Значения берутся из реальных CSV и архивного погодного кэша этой репетиции. Изменение погоды — наблюдаемое свидетельство, а не доказательство единственной причины: с выпуском также меняется допустимый обучающий срез. Источник данных: outputs/submission-a46f23a/rolling-utc.json, recalculations[0], сценарий UTC. Код: https://github.com/BAITC-Hacks/hack-97280b7c-zhubanov-team/blob/a46f23a/forecast/service.py

## Slide 5
Польза для оператора и воспроизводимость
Окна низкой мощности
Помогают выбрать часы для дополнительной проверки.
Операционные решения принимает человек.
29 ежедневных выпусков
По 48 часов для двух турбин. 2 784 прогнозные строки.
CSV и метаданные сохраняют источник каждого расчёта.
Локальное демо использует сохранённую погоду. Мощность выражаем в единицах 0–1.
Notes: Полная локальная репетиция на версии a46f23a прошла для UTC и Asia/Almaty с запрещёнными обращениями погодного клиента в интернет. В каждом сценарии 29 выпусков, 2784 строки и 28 сравнений. Это перекрывающиеся горизонты. CSV и manifest.json позволяют повторить и проверить расчёт. Прогнозные окна низкой мощности — сценарная подсказка оператору. Номинальные мощности неизвестны, поэтому MW и MWh не заявляем. Для сдачи приложены исходники, инструкция, выгрузки и презентация. Данные и кэш хранятся локально. Источник проверки: outputs/demo-preparation/offline-report-a46f23a.json. Польза описывает предполагаемое применение, экономический эффект не измеряли.